## Slide 1: Zmeny legislatívnych a technických predpisov EU o energetickej hospodárnosti budov a ich súvis so slovenskými predpismi
Ing. Jana Bendžalová, PhD.
bendzalova@enbee.eu
Xella Ytong, Žilina
3. október 2017

## Slide 2
2
bendzalova@enbee.eu
Navrhovanie budov
  Posúdenie minimálnych požiadaviek podľa STN 73 0540-2: 2012/Z1: 2016
  Posúdenie dosiahnutia triedy energetickej hospodárnosti podľa Vyhl. 364/2012 Z.z.
Projektové energetické hodnotenie
Primárna energia – globálny ukazovateľ
od roku 2016 = energetická triedy A1
od roku 2021 = energetická trieda A0 (NZEB)

## Slide 3
3
bendzalova@enbee.eu
2005: EÚ cieľ do roku 2020:
20% zvýšenie EE úsporou PE
20% zníženie CO2 emisií
20% podiel OZE na konečnej spotrebe
2014: EÚ cieľ do roku 2030:
40% zníženie emisií skleníkových plynov oproti r. 1990
min. 27% podiel obnoviteľných zdrojov
min. 27% úspora energie oproti bežným praktikám
2016:
balík návrhov novej energetickej legislatívy
„Clean energy package“ ďalší krok vo vytváraní Energetickej únie
EÚ cieľ do roku 2050
Ciele EÚ v oblasti energetickej efektívnosti
Sprísňovanie cieľov si vyžaduje zmeny v predpisoch

## Slide 4
4
bendzalova@enbee.eu
Druhá generácia CEN noriem pre výpočet energetickej hospodárnosti budov
Zmeny legislatívnych a technických predpisov EU
Novela Smernice č. 2010/31/EÚ
  o energetickej hospodárnosti budov (EPBD)
  implementovaná v Zák. 555/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov

## Slide 5
5
bendzalova@enbee.eu
Druhá generácia CEN noriem
pre výpočet energetickej hospodárnosti budov
Zmeny legislatívnych a technických predpisov EU

## Slide 6
6
bendzalova@enbee.eu
Budova s takmer nulovou potrebou energie
Zvýšené nároky na správny návrh a výpočet EHB
Pohľad na budovu ako celok
koncepcia,
objemové riešenie,
riešenie tepelnej ochrany,
riešenie technických systémov,
energetický nosič,
využitie OZE
Energetická trieda A0 pre globálny ukazovateľ – primárna energia
od 1.1.2019 – nové budovy verejných orgánov
od 1.1.2021 – všetky nové budovy

## Slide 7
Smernica o EHB a Zákon č. 555/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov
§3 (3) Výpočet zohľadňuje
a) ... tepelnotechnické vlastnosti obvodového a strešného plášťa a otvorových konštrukcií...
b) polohu a orientáciu budovy a vplyv vonkajších klimatických podmienok ...
c) vnútorné prostredie ....
d) energetické vybavenie ...
e) prirodzené vetranie ...
f) zabudované osvetľovacie zariadenie ...
g) miestne pomery, najmä vplyv susedných budov ...
h) pasívny solárny systém a solárnu ochranu ...
i) klimatizačný systém ...
j) fyzický stav budovy ...
k) ostatné faktory, ktoré ovplyvňujú spotrebu energie v budove, najmä vplyv tepelných ziskov
§3 (4) Výpočet musí zohľadniť vplyv
a) aktívneho solárneho systému a ... ostatných systémov založených na OZE
b) elektriny vyrábanej v zdroji s kombinovanou výrobou elektriny a tepla
c) diaľkového alebo blokového vykurovania a chladenia
d) denného osvetlenia
7
bendzalova@enbee.eu
Výpočet energetickej hospodárnosti budov
V budove s veľmi nízkou potrebou energie
zjednodušený výpočet nie je vhodný

## Slide 8
8
bendzalova@enbee.eu
  Projektant je povinný:
  zohľadniť vo výpočte všetky aspekty podľa Zák. 555/2005 Z.z.
  zohľadniť OZE podľa legislatívy (Vyhl. 364/2012 Z.z. a STN )
  použiť výpočet podľa CEN noriem (odkazy vo Vyhl. 364/2012 Z.z.)
Zdroj: www.edilclima.sk
Výpočet energetickej hospodárnosti budov

## Slide 9
9
bendzalova@enbee.eu
Druhá generácia CEN noriem
pre výpočet EHB
na základe mandátu EK pre CEN (M/480)
pomoc členským štátom
výpočet EHB - zohľadnenie všetkých aspektov
správne stanovenie požiadaviek (indikátory, škála)
Výpočet energetickej hospodárnosti budov

## Slide 10
2004 – 2008 1. generácia CEN noriem (dnes platné)
2010 – 2016 - druhá generácia noriem pre EHB, mandát (M/480)
Schválené hlasovaním - január 2017
Publikované - júl - august 2017
Ďalšie kroky:
prevzatie do sústavy STN (do 6 mesiacov od publikácie):
    priame používanie (angl. oznámením vo Vestníku ÚNMS SR)
    prevzatie originálu (angl. + SK titulná strana a anotácia)
    preklad (SK)
zrušenie terajších výpočtových noriem (nie požiadavky a vstupné údaje)
tvorba národných príloh s predvoleným postupom výpočtu
10
bendzalova@enbee.eu
Druhá generácia CEN noriem pre výpočet EHB

## Slide 11
11
bendzalova@enbee.eu
Zdroj: JAAP HOGELING, Overview of EPB standards currently out for formal vote at CEN and ISO level“, REHVA Journal Issue 6/December 2016
49 noriem,
38 technických správ
Druhá generácia CEN noriem pre výpočet EHB

## Slide 12
12
bendzalova@enbee.eu
CEN/TC 89 Tepelná ochrana budov a stavebných konštrukcií
CEN/TC 228 Vykurovacie systémy a vodné chladiace systémy v budovách
CEN/TC 156 Vetranie budov
CEN/TC 247 Automatizácia budov, riadenie a správa budov
CEN/TC 169 Svetlo a osvetlenie
CEN/TC 371 (Projektová skupina - Energetická hospodárnosť budov)
Druhá generácia CEN noriem pre výpočet EHB

## Slide 13
13
bendzalova@enbee.eu
Nová inovatívna štruktúra
odlišná od doterajších noriem
Oddelenie normatívnej
a informatívnej časti
(norma + technická správa)
Modulárna štruktúra
Špecifická funkcia
Prílohy A /
Prílohy B
Prepojenie s testovaním výrobkov (Ekodizajn)
Excel
(test výpočtu, vstupy/výstupy)
Prispôsobenie tvorbe softvéru
Druhá generácia noriem pre výpočet EHB

## Slide 14
14
bendzalova@enbee.eu
Príklad pozície najdôležitejších noriem v modulárnej štruktúre
Zastrešujúca norma
EN ISO 52000-1 (EN 15603:2008)
Norma EN ISO 52016-1
(EN ISO 13790:2008)
Zdroj: Johann Zirngibl,„nZEB and Renewable Energy, What is going on in Europe? nZEB definition and renewable energies in new EPBD-CEN standards“, Bonn 22. október 2014
Nová štruktúra
Modulárna štruktúra
Umožňuje kombinovať moduly
Jasné vstupy / výstupy
Druhá generácia CEN noriem pre výpočet EHB

## Slide 15
15
bendzalova@enbee.eu
Príloha A (normatívna) - prázdne vzory tabuliek
pre vytvorenie národnej prílohy (NA) – národnej predvoľby
Príloha B (informatívna)
vyplnené predvoľby pre odporúčaný postup , tzv. „CEN predvoľba“, nemusí byť v súlade so slovenskou legislatívou, napr. OZE
Špecifická funkcia
Prílohy A / B
výber z možností obsiahnutých v norme potrebný pre použitie noriem
Nová štruktúra
Návrh zmeny Smernice o EHB:
Členské štáty povinne vytvoria Národne prílohy A noriem 52000-1, 52003-1, 52010-1, 52016-1 a 52018-1.
Druhá generácia CEN noriem pre výpočet EHB

## Slide 16
16
bendzalova@enbee.eu
EN ISO 52016-1, výpočet potreby tepla a chladu nahrádza EN ISO 13790: 2008
(EN ISO 52016-1 Energetická hospodárnosť budov. Výpočet potreby tepla na vykurovanie a chladenie, vnútorné teploty a citeľná a latentná tepelná záťaž. Časť 1: Výpočtové postupy)
  Zohľadňuje vplyv hodinových a denných zmien v teplotách - výpočet vnútornej teploty v každej hodine
Hodinová metóda = predvolená v Prílohe B
Mesačná metóda – zhodná so súčasnou metódou možná
Pravidlá pre teplotné zóny
Druhá generácia CEN noriem pre výpočet EHB

## Slide 17
17
bendzalova@enbee.eu
EN ISO 52000-1 – globálne indikátory, OZE, nahrádza EN 15603: 2008
(EN ISO 52000-1 Energetická hospodárnosť budov. Zastrešujúce hodnotenie EHB. Časť 1: Všeobecný rámec a postupy)
zohľadnenie OZE „na mieste“ a „v blízkosti“ (odlišná od SK legislatívy)
výpočet podielu OZE v % (uvádza sa v SK energetickom certifikáte)
Biomasa
Na mieste
CEN normy: CZT = zdroj v blízkosti
SK: CZT = vzdialený zdroj
Vzdialený zdroj
Druhá generácia CEN noriem pre výpočet EHB
zohľadnenie exportovanej energie

## Slide 18
18
bendzalova@enbee.eu
Zdroj: Dirk Van Orshoven, Dick Van Dijk: EN ISO 52003 and EN ISO 52018: „Making good use of the EPB assessment outputs“, REHVA Journal, číslo 6, december 2016,
Neodporúča fixné požiadavky
v kWh/(m2.a) bez ohľadu na tvar a veľkosť budovy
malá budova potrebuje
väčšie technologicko-ekonomické úsilie
na splnenie požiadavky
alebo nie je schopná splniť požiadavky
EN ISO 52003-1, škála, indikátory, požiadavky, nahrádza EN 15217:2008
Energetická hospodárnosť budov. Ukazovatele, požiadavky, hodnotenia a certifikáty. Časť 1: Všeobecné aspekty a aplikácia na celkovú energetickú hospodárnosť
Druhá generácia CEN noriem pre výpočet EHB
Odporúča variabilné požiadavky:
vzorcom
fiktívnou referenčnou budovou („zrkadlová budova“) – príklad ČR

## Slide 19
19
bendzalova@enbee.eu
Návrh novely Smernice o EHB
Európskeho parlamentu a rady, ktorým sa mení smernica 2010/31/EÚ o EHB

## Slide 20
20
bendzalova@enbee.eu
Hlavné ciele:
presadzovať EE budov
podporovať obnovu - vytvorenie dlhodobých stratégií
zlepšiť systémy dokumentácie a štatistických údajov o EHB
Návrh zmeny smernice 2010/31/EÚ o EHB

## Slide 21
21
bendzalova@enbee.eu
zavedenie infraštruktúry pre elektro mobilitu (predinštalovanie a inštaláciu nabíjacích staníc v parkovacích priestoroch, káblové rozvody)
Návrh zmeny smernice 2010/31/EÚ o EHB
zavedenie ukazovateľa inteligentnosti - charakterizuje do akej miery je budova pripravená na prechod smerom k automatizácii
posilňuje význam energetického certifikátu (prepojenie s verejným financovaním obnovy)
požaduje zlepšenie kvality energetického certifikátu, posilnenie nezávislej kontroly výpočtu, odporúča použitie CEN noriem pre výpočet NZEB

## Slide 22
22
bendzalova@enbee.eu
Dokumentovanie hospodárnosti inštalovaných, nahrádzaných alebo aktualizovaných technických systémov budov vzhľadom na budúcu certifikáciu budov a kontrolu.
Návrh zmeny smernice 2010/31/EÚ o EHB
Zjednodušuje a ruší ustanovenia, ktoré nepriniesli očakávané výsledky:
zrušenie povinnosti vykonať pred začatím výstavby štúdiu uskutočniteľnosti vysoko účinných alternatívnych systémov
  §4 ods. 2 Zák 555/2005 Z.z.
  (2) Ak ide o novú budovu, musí sa v príprave jej výstavby posúdiť technická, environmentálna a ekonomická využiteľnosť vysokoúčinných alternatívnych energetických systémov v mieste výstavby
  (energetický posudok)

## Slide 23
23
bendzalova@enbee.eu
Druhá generácia CEN noriem pre výpočet EHB (odkaz vo Vyhl. 364/2012 Z.z.)
Novela Smernice č. 2010/31/EÚ o energetickej hospodárnosti budov (EPBD) implementovaná v Zák. 555/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov
Informovaná odborná verejnosť
môže zásadne ovplyvniť spôsob zavedenia týchto zmien do slovenských predpisov.
potrebná implementácia na národnej úrovni
Záver
Zmeny legislatívnych a technických predpisov EU

## Slide 24: Ďakujem za pozornosť
Ing. Jana Bendžalová, PhD.
bendzalova@enbee.eu
24